## Slide 1: Архитектура ЭВМ
Иртегов Дмитрий Валентинович
НГУ
2025

## Slide 2: Немного терминологии: шина
Слово «Шина» мы будем слышать много раз в этой лекции
Полезно его понимать
Формальное определение:
Шина – это среда передачи (устройство или комплекс устройств) соединяющее несколько других устройств, например функциональных блоков компьютера
В простейшем случае просто пучок проводов.

## Slide 3: В простейшем случае? А что в более сложных?
Кроме проводов, шина может содержать другие устройства
Повторитель – аналоговый усилитель, нужен при большой длине проводов
Хаб (концентратор, многопортовый повторитель) - позволяет придать шине звездообразную или древовидную топологию

## Slide 4: А в еще более сложных?
Мост: устройство с внутренним буфером, которое принимает пакеты данных из одного сегмента шины и (возможно) передает их в другой
  Разделение домена коллизий (устройства в разных сегментах могут разговаривать друг с другом одновременно)
  Сопряжение сегментов с разной тактовой частотой

## Slide 5: Коммутатор (свитч)
Можно описать как многопортовый мост
Часто довольно умные устройства (т.наз. неблокирующие коммутаторы), позволяющие парам устройств разговаривать друг с другом независимо
Позволяют строить сети сложной топологии (нужны совсем умные коммутаторы)

## Slide 6: Еще определений
Задатчик шины (bus master): устройство, которое начинает коммуникацию
Single-master bus – шина, в которой только одно устройство может быть задатчиком (компьютер с одним процессором)
Multi-master bus – например, компьютер с несколькими процессорами или умными устройствами
Арбитр шины - в multi-master bus, устройство, которое разрешает коллизии (определяет, кто из задатчиков сейчас будет говорить)
  Бывают шины с разрешением коллизий без арбитра, например старые версии протокола Ethernet

## Slide 7: Адресация
К шине подключается много устройств
Задатчик шины должен сказать, с кем он сейчас будет разговаривать. Это называется адресация.
Обычно, адрес – это просто число (битовая строка)
Некоторые устройства (оперативная память, видеоадаптер) занимают не один адрес, а диапазоны адресов
  Это позволяет обращаться к отдельным байтам памяти
Шина, в том числе сложной топологии, состоящая из сегментов, объединенных мостами, коммутаторами и т.д., но имеющая единую адресацию, называется логической шиной

## Slide 8: И еще определение
Адаптер – устройство, соединяющее шины с разной адресацией (например, системную шину и шины USB, SCSI или Ethernet)
  В сетях такие устройства называют шлюзами (gateway)
Это не последнее определение в этой лекции, будут еще
Но мы уже можем переходить к основной теме

## Slide 9: Центральный процессор
Не обязателен, но цифровые устройства без центрального процессора компьютерами обычно не называют
В наше время и некоторые устройства с процессором компьютером не называют
  контроллеры «интернета вещей», телефоны, маршрутизаторы - …
Регистровый файл
АЛУ
Управляющее устройствоё

## Slide 10: Центральный процессор чуть подробнее
Регистровый файл
АЛУ
Управляющее устройство
Адаптер системной шины
Системная шина
адрес
Данные, команды
Логика выборки команд
Регистр PC
АЛУ– арифметико-логическое устройство
PC (Program Counter, «счетчик команд») – регистр, где лежит адрес текущей команды
Регистровый файл – остальные регистры

## Slide 11: Что делает центральный процессор
Исполняет команды
Команды лежат в памяти с байтовой адресацией (ОЗУ или ПЗУ)
Команда – это битовая строка, разбитая на несколько полей
У RISC-V команда имеет длину 32 бита
  * С опцией C он также поддерживает 16-битные команды, но сейчас это неважно
После исполнения команды, регистр PC увеличивается на длину команды (4 байта) и процессор исполняет следующую команду

## Slide 12: Какие бывают команды
Обработки данных
  сложение, вычитание, побитовые операции
Передачи данных
  Между регистрами (move)
  Между регистром и памятью (load/store)
Передачи управления (записи в регистр PC) – позволяют реализовать условные операторы, циклы, подпрограммы
  Условные
  Безусловные
  Прямые (адрес берется из команды)
  Вычислимые
  Простые (делается только переход)
  С сохранением адреса возврата

## Slide 13: На самом деле, типов команд больше
Изменение настроек процессора
Переключение в привилегированный режим и обратно
Обращение к сопроцессору
Еще много чего
Но мы не будем на них отвлекаться

## Slide 14: Форматы команд RISC-V

## Slide 15: Еще про форматы команд RISC-V
Команда может содержать
  Номера трех регистров (R-type)
  Номера двух регистров и 12-битное число (I-type, S-type, B-type)
  Номер одного регистра и 20-битное число (U-type, J-type)
Номера регистров 5-битные, то есть процессор может иметь 32 регистра
Команды обработки данных работают только с регистрами (взять регистр rs1,rs2, сложить результат в rd) или двумя регистрами и константой
Команды обращения к памяти (ld и st) – сложить два регистра или регистр и константу, получается адрес.

## Slide 16: Теперь давайте рассмотрим компьютер в целом
ЦПУ
Системная шина
ПЗУ
ОЗУ
Устройства ввода-вывода
Крайние варианты
Контроллер «интернета вещей»
  Большое ПЗУ, в которое прошито все ПО
  Маленькое ОЗУ
Сервер или ПК
  Маленькое ПЗУ (загрузочный монитор)
  Большое ОЗУ
  ОС и программы загружаются с внешних носителей

## Slide 17: Картинка чуть подробнее
ЦПУ
Системная шина
ПЗУ
ОЗУ
Устройства ввода-вывода
УУП
Кэш-память
ЦПУ
УУП
Кэш-память
УУП, Устройство управления памятью – преобразует виртуальные адреса в физические, используется в ОС с виртуальной памятью (Linux, другие Unix-системы, Windows)
Кэш-память – быстрая память с ассоциативным доступом, хранит команды или данные, к которым часто обращаются
PLIC
CLIC
CLIC
Прерывания

## Slide 18: О прерываниях
Прерывание – сигнал, обычно от внешнего устройства, о каком-то событии (например, завершении операции)
В ответ на этот сигнал, процессор останавливает текущую программу, сохраняет значение PC и еще некоторых регистров и запускает программу-обработчик
CLIC – Core Level Interrupt Controller, в RISC-V – устройство, управляющее доставкой прерываний отдельному процессорному ядру (в x86 это называется LAPIC)
PLIC – Platform-Level Interrupt Controller, в RISC-V – устройство, маршрутизующее сигналы прерываний межу несколькими процессорными ядрами (в x86 это называется IOAPIC)

## Slide 19: Что такое «устройства ввода-вывода»?
В первом приближении, все остальное, кроме ЦПУ и ОЗУ
Еще есть термины «внешние» или «периферийные» устройства
  Внешние запоминающие устройства с блочным доступом: диски, флэш память (SD-card, SSD, NVME)
  Сетевые адаптеры
  Видеоадаптеры
  Клавиатуры
  Мыши, планшеты, датчики сенсорных экранов
  ЦАП/АЦП (звуковые адаптеры, цифровые осциллографы)
  Датчики и актуаторы роботов и «интернета вещей»
  Да тыщи их

## Slide 20: Подключение устройств к шине
Системная шина устроена просто
Процессор выставляет адрес и сигнал, читает он или пишет данные
Если он пишет данные, после адреса сразу выставляются данные
Если он читает, он ждет, пока устройство выставит сигнал готовности и данные
Ждать необходимо, так как память гораздо медленнее процессора, а в современных компьютерах процессоров несколько, а память часто одна
Благодаря этому, периферийные устройства могут откликаться еще медленнее, чем память

## Slide 21: Подключение устройств к шине (продолжение)
Устройство обязано иметь так называемый адресный дешифратор – логическое устройство, опознающее «его» адрес.
  В простейшем случае это просто логический вентиль «И», у которого перед частью входов стоят инверторы
  Это не позволяет изменять адрес, поэтому на практике часто используются более сложные конфигурируемые схемы
Устройство также обязано иметь один или несколько регистров, обращение к которым триггерится адресным дешифратором
Такие регистры называют «портами»
  Слово «порт» имеет много других значений, в том числе в контексте устройств ввода-вывода
Также, устройство может иметь банк памяти, отображаемый на диапазон адресов, как обычная память
  (так обычно устроены видеоадаптеры)

## Slide 22: Как задавать адреса портов
«Зашить» при изготовлении
  Невозможно подключить однотипные устройства
  Возможны конфликты между устройствами разных производителей
  Вполне приемлемо, когда большинство устройств на одной микросхеме (т.наз. System On a Chip)
Конфигурировать перемычками/тумблерами
  Было популярно в 70е-80е годы
  Легко ошибиться и запутаться, особенно если много устройств
  Возможно только когда устройство – это достаточно большая плата (DEC Q-Bus/Unibus, IBM PC ISA)
Конфигурировать программно
  Нужно подключать к шине еще одно устройство (через которое делается конфигурация)
  Задача определения адреса сводится к предыдущей
Географическая адресация – у каждого разъема свой диапазон адресов
  Во многих отношениях неудобно
  Но конфликты невозможны!

## Slide 23: Периферийная шина PCI
Подключается к системной шине через мост
Это позволяет использовать старые устройства с процессорами новых поколений или другой архитектуры
Порты, память и ПЗУ устройств отображаются на адреса системной шины, в этом смысле системная шина и PCI остаются единой логической шиной
Устройство обязано иметь интерфейс для автоконфигурации, адреса для которого распределяются географически
Через этот интерфейс устройство рассказывает, кто оно такое (идентификатор модели и производителя, тип устройства) и какие параметры ему можно сконфигурировать.
Обычно эту конфигурацию проводит загрузочное ПЗУ, но часто ОС после загрузки переделывает эту конфигурацию «под себя»
ОС использует эту информацию для поиска подходящего драйвера

## Slide 24: Еще про шину PCI
В настольных компьютерах, ноутбуках и серверах (не только с процессорами x86) ничего другого и не применяют с ~2005 года
В Banana/Lichee Pi есть мост PCI и разъем m.2 (да, это вариант разъема PCI Express), но нет ни одного PCI устройства на плате

## Slide 25: Рассмотрим UART 16550
Universal Asynchronous Receiver Transmitter (универсальный асинхронный приемник-передатчик), совместимый с микросхемой NS16550
Обеспечивает коммуникацию по протоколу RS-232
Протокол придуман телеграфистами в 1960е годы, использовался для подключения к компьютерам телетайпов, терминалов, модемов, мышей, различных низкоскоростных устройств
UART есть во многих микроконтроллерах, поэтому устройств с таким или похожим интерфейсом вокруг до сих пор много

## Slide 26: Зачем UART/RS-232 нужен сейчас?
UART есть во многих микроконтроллерах и платах Arduino, Raspberry Pi, Banana/Lichee Pi
Если подключить к нему терминал, его можно использовать в качестве консоли для разговора с загрузочным ПЗУ
Если ваша плата загрузится до Линукса, можно будет зайти в Linux терминальной сессией
Полезно, если в вашей плате нету графического адаптера или вы почему-то не хотите его включать
Незаменимо, если плата не грузится

## Slide 27: Что такое терминал?
Устройство, придуманное в 1970е годы для замены телетайпов
Включает монитор, клавиатуру, контроллер на основе микропроцессора и порт RS-232
Кнопки, которые вы нажимаете на клавиатуре, преобразуются в байты и отправляются в порт
Байты, получаемые из порта, рисуются на экране в виде буковок

## Slide 28: Где взять терминал в наше время?
Ограбить музей
  Не говорите что я вам это советовал
В Linux/Unix и Windows есть специальные приложения, эмулирующие терминал, используя окно GUI вместо экрана
  В Windows 10 и более старых это называлось «консоль»
Чтобы соединить такое приложение с портом RS-232, нужна еще одна утилита, в Linux обычно используют minicom
В современных PC и Mac портов RS-232 нету, но доступны адаптеры с интерфейсом USB
  С ними есть одна плюшка при подключении к Banana/Lichee Pi
  Стандарт RS-232 использует -12V для кодирования 1,
  Порты Banana/Lichee/Raspberry используют +5V («TTL-совместимое»)
  Порт вы вряд ли сожжете, но данные не пойдут
  Ищите подходящий адаптер или конвертор напряжения

## Slide 29: Еще про RS-232
Посылает данные по одному байту
Соединение «точка-точка», никакой адресации не предусмотрено
Никакой нумерации пакетов и их пересылки в случае ошибок тоже
«Пакет» состоит из стартового бита (всегда 1), от 5 до 8 бит данных, возможно бита четности и одного или двух стоповых битов (тоже всегда 1)
Скорость передачи выставляется программно, от 300 бит/сек до 115200 бит/сек.
Автосогласования частот и вариантов формата кадра нету
Допустимые частоты получаются удвоением 300 бит/ceк (600, 1200, 2400, 4800, 9600…)

## Slide 30: UART 16550 для программиста (разработчика драйвера)
8 однобайтовых регистров («портов»), отображенных на последовательные адреса системной шины (адреса памяти)
В компьютере может быть несколько UART, поэтому адрес первого регистра может различаться
Как мы увидим далее, на некоторые адреса отображено два или три разных регистра
Также имеет по 16 регистров буферов приема и передачи и сдвиговые регистры, которые последовательно передают и принимают биты, но они непосредственно программисту не доступны

## Slide 31: Регистры UART 16550 (регистры 0-1)
Регистр 0 (DLAB – это бит 7 в регистре 3)
  Чтение (DLAB=0) – Receive Buffer Register (RBR), полученный байт
  Запись (DLAB=0) – Transmit Holding Register (THR), байт который нужно передать
  Чтение/запись (DLAB=1) - Divisor Latch LSB (DLL), младший байт делителя тактовой частоты – коэффициента, на который будет разделена базовая тактовая частота, 1.8432MHz в IBM PC
Регистр 1
  Чтение/запись (DLAB=0) - Interrupt Enable Register (IER), используется для управления прерываниями
  Чтение/запись (DLAB=1) - Divisor Latch MSB (DLH), старший байт делителя тактовой частоты

## Slide 32: Регистры UART 16550 (регистры 2-3)
Регистр 2 (там много интересного, но в презентацию не влезет)
  Запись - FIFO Control Register (FCR) – управление буферизацией
  Чтение - Interrupt Identification Register – содержит описание причин прерывания (если UART его посылал) и состояние буфера
Регистр 3 - Line Control Register (LCR)
  Бит 7 - Divisor Latch Access Bit (DLAB), см. предыдущий слайд
  Бит 6 – Set break
  Биты 3-5 – биты управления битом четности.
  Бит 2 – количество стоповых бит
  Биты 0-1 – выбор количества бит данных, от 5 до 8 бит.

## Slide 33: Регистры UART 16550 (регистры 4-5)
Регистр 4 - Modem Control Register (MCR), управление так называемыми «модемными линиями». Подробности слишком ужасны, чтобы здесь их излагать. У Banana/Lichee Pi их все равно нету.
Регистр 5 - Line Status Register (LSR)
  Bit 7 → Error in Receiver FIFO
  Bit 6 → Transmitter Empty (TEMT)
  Bit 5 → Transmitter Holding Register Empty (THRE)
  Bit 4 → Break Interrupt (BI)
  Bit 3 → Framing Error (FE)
  Bit 2 → Parity Error (PE)
  Bit 1 → Overrun Error (OE)
  Bit 0 → Data Ready (DR)

## Slide 34: Регистры UART 16550 (регистры 6-7)
Регистр 6 - Modem Status Register (MSR). Состояние «модемных линий»
Регистр 7 – Scratch Register (SCR). Не влияет на работу UART. Хранит любые данные, которые в него записали

## Slide 35: Регистры UART 16550 Interrupt Enable Register
Биты 7-4 Зарезервированы, всегда 0
Бит 3 → Enable Modem Status Interrupt (EDSSI). Разрешает прерывания по получению сигналов на «модемных линиях»
Бит 2 → Enable Receiver Line Status Interrupt (ELSI) Разрешает прерывания по ошибкам или сигналу Break
Бит 1 → Enable Transmitter Holding Register Empty Interrupt (ETBEI) Разрешает прерывание, когда Transmit Holding Register свободен (можно передать еще один байт)
Bit 0 → Enable Received Data Available Interrupt (ERBFI) Разрешает прерывание по приходу байта или, если буферизация включена, по заполнению буфера до заданного уровня

## Slide 36: Что же со всем этим делать?
Основные задачи – передать или получить байт – решаются просто
Получить данные
  Проверить бит Data Ready в Line Status Register
  Пока Data Ready, прочитать байт из Receive Buffer Register
  Если Data Ready = 0, настроить прерывание Received Data Available или сидеть в холостом цикле (обычно плохая идея)
Отправить данные
  Проверить бит Transmitter Holding Register Empty
  Пока он 1, записать байт в Transmit Holding Register
  Если он 0, настроить прерывание или сидеть в холостом цикле
Много писанины требуют начальная настройка (особенно выбор частоты делителя) и обработка ситуаций, когда что-то идет не так

## Slide 37: Какая из всего этого мораль?
Даже простые устройства могут иметь много дополнительных функций и тонкостей
Часто это связано с совместимостью со старыми устройствами и/или старыми диалектами протокола
Тем не менее, по документации разобраться можно, а для популярных устройств можно найти примеры, например в коде драйверов Linux/BSD/U-boot

## Slide 38: Более сложные устройства: видеоадаптер
Системная шина
Видеопамять
Генератор видеосигнала
Кабель
DVI/HDMI/ DisplayPort
Монитор

## Slide 39: Устройство видеоадаптера
Видеопамять (видеобуфер) обычно отображается на адреса системной шины
Дешевые интегрированные адаптеры используют часть системного ОЗУ в качестве видеобуфера
Генератор видеосигнала (собственно видеоконтроллер) можно программно настраивать:
  Спрашивать, какие к нему подключены мониторы
  Спрашивать, сколько у него видеопамяти
  Задавать видеорежим (разрешение, цветовую глубину, частоту кадра)
Видеоданные последовательно, пиксел за пикселом, по строкам передаются на монитор или, в ноутбуках, прямо на матрицу дисплея
Структура видеобуфера отличается большим разнообразием в зависимости не только от типа адаптера, но и от видеорежима

## Slide 40: Структуры видеобуфера
Текстовый режим: в видеобуфере лежат не пиксели, а буковки
  В генераторе видеосигнала должен быть т.наз. знакогенератор с пиксельным шрифтом
  Шрифт часто можно задавать программно
Битовые плоскости
  Монохромный дисплей без градаций яркости один байт кодирует 8 пикселов одной строки
  Несколько битовых плоскостей (у дисплеев с 4 или 16 цветами)
Байт на пиксел
  Монохромный дисплей с градацией яркости (считается, что больше градаций человек на дисплее увидеть не может)
  Indexed color - цветной дисплей с «палитрой» таблицей трансляции 256 значений в RGB
Три и более байта на пиксел
  True color – каждый пиксел описывается 3 байтами RGB

## Slide 41: Размер видеобуфера
16-дюймовый дисплей Retina - 3456 × 2234 пикселов,
7.7 миллионов пикселов
Если брать 4 байта на пиксел – около 30 мегабайт
Даже адаптеры Banana/Lichee Pi имеют гораздо больше видеопамяти
Зачем?

## Slide 42: Графические ускорители
В наше время, даже видеоадаптеры для телефонов содержат так называемый графический ускоритель
Векторный процессор, главным образом предназначенный для синтеза 3D изображений из полигональных моделей
Хранение этих моделей, текстур и промежуточных данных как раз и требует много памяти
Может использоваться для других задач, сводимых к перемножению матриц: цифровой обработки сигналов, нейросетей, научных вычислений, майнинга криптовалют