## Slide 1: Жесткие диски и SSD

## Slide 2: Устройство жесткого диска

## Slide 3: Геометрия диска
Цилиндр – все дорожки, соответствующие одному положению блока головок
Сектор – минимальная единица записи (обычно 512 байт)

## Slide 4: Секторы
Преамбула обычно содержит
  синхросигнал (маркер начала записи),
  номер дорожки (для обнаружения ошибок позиционирования головки)
  номер сектора

## Slide 5: Производительность жесткого диска
Скорость передачи данных (напр. если подключить диск SATA 3 к контроллеру SATA 2, скорость будет как у SATA 2)
Скорость чтения сектора (определяется плотностью записи и скоростью вращения)
Ротационная задержка (время подлета нужного сектора к головке)
Задержка подачи головки
  Современные диски сначала приблизительно кидают головку в нужную область, затем малыми движениями ищут нужную дорожку

## Slide 6: Другие проблемы жестких дисков
Чувствительность к ударам и вибрациям («посадка головок»)
Шум
Нагрев
Механический износ
Большое энергопотребление

## Slide 7: Solid State Drive
Флэш-память – это электрически стираемое ПЗУ с блочным стиранием
Бесшумные, быстрые, нет движущихся деталей
Все виды ЭСПЗУ страдают ограничением на число циклов записи
Решение: wear leveling

## Slide 8: Wear leveling – пример структуры SSD

## Slide 9: Wear leveling – сборка мусора

## Slide 10: Дисковые массивы
RAID – Redundant Array of Inexpensive Disks
Может быть реализован
  Программно (на уровне драйверов диска)
  Аппаратно (плата контроллера)
  В отдельном корпусе (обычно используется для доступа iSCSI/NFS)

## Slide 11: RAID 0
логическое объединение двух или более дисков
  Строго говоря, не RAID, так как не избыточно
  Повышает производительность
  Увеличивает единичный объем
  Вероятность отказа всего массива ~= N*P, где N – количество дисков, P – вероятность отказа одного

## Slide 12: JBOD
Just Bunch Of Disks, также известно как конкатенация

## Slide 13: RAID 0 (striping)

## Slide 14: RAID 1 (зеркало)

## Slide 15: RAID 4
Минимум 3 диска
На одном диске размещена четность XOR A1..A3
Запись в любой из секторов требует записи на диск с четностью

## Slide 16: RAID 5
Четность распределена по всем дискам

## Slide 17: Многоуровневые RAID
RAID 50 – JBOD или stripe set из двух массивов RAID5
RAID 10 – зеркало из двух stripe set