## Slide 1: x86/x64 Дизайн и эволюция
Д.В. Иртегов
Новосибирский Государственный Университет
Курс «Цифровые платформы»

## Slide 2: Почему «дизайн и эволюция»?
Почти все предыдущие ISA, которые мы изучали CdM 8/16, ARM, PDP-11 были чистым полетом фантазии
  Не отягощены требованиями обратной совместимости
  На самом деле, современные ARM v8/v9 тоже продукт эволюции, но там архитектура изначально имела пространство для развития
При разработке x86 соображения обратной совместимости были главными

## Slide 3: Почему обратная совместимость оказалась важна?
Каждый процессор в линейке 8085-8086-386 делался более или менее на пределе тогдашних технологических возможностей
Пространства для развития в архитектуру не закладывали
Каждый процессор в линейке был достаточно популярен
Int=l понимал, что самый простой способ продать новый процессор – научить его исполнять старые программы
Позитивная сторона: процессоры хорошо продаются
Негативная сторона: чтобы понять, почему x64 (IA32e/amd64) такой, нужно хотя бы вкратце изучить всю предысторию

## Slide 4: Предыстория
Первый процессор Intel – 4004 (1971). Первоначально разрабатывался как комплект микросхем для программируемого калькулятора. Довольно странная по современным меркам система команд. Например, из арифметических флагов там был только перенос.
Разрабатывавшийся почти параллельно 8008 (MCS-8) предназначался для контроллера видеотерминала. Уже похож на 8080/8085
8080/8085 – 8-разрядные микропроцессоры с одинаковой ISA (усовершенствования 8085 почти чисто электрические), получившие широкое применение во множестве отраслей, в том числе для создания микрокомпьютеров.
Бинарно несовместимы с 8008, но была заявлена совместимость по ассемблеру

## Slide 5: 8008 (MCS-8)
7 8-битных регистров (называются scratch pad)
3-битовое поле номера регистра в команде
Аккумуляторная архитектура (Add b -> a:EA+b)
14-битный адрес (16 кбайт ОЗУ и ПЗУ)
Для адресации ОЗУ используется регистровая пара, доступная как 8-битные регистры H и L
«регистр» №7 – это не регистр, а обращение к памяти с адресом в регистровой паре H+L
Стек вызовов регистровый с 8 14-битными регистрами (один из них PC)

## Slide 6: 8080 (1984)
16-битная шина адреса
Регистр флагов вместо четырех D-триггеров в 8008
Команды перехода больше похожи на PDP-11
  доступны переходы по комбинациям флагов, такие, как знаковое сравнение
Регистр SP и стек в памяти
Мнемоники команд уже более похожи на те ассемблеры, которые мы изучали (и на PDP-11)
Есть команды 16-битной арифметики над регистровыми парами, в том числе сложение HL и SP

## Slide 7: Регистры 8080

## Slide 8: 8086/8088 (iAPX 86) - 1978
16-битный процессор
Совместимость по ассемблеру с 8080
8 16-битных регистров общего назначения, включая SP но не PC, 4 «сегментных» регистра
16-битные команды, в команде есть 2-битное поле режима адресации
Один из операндов обязан быть в регистре, второй может быть как в регистре, так и в памяти в зависимости от режима адресации
Некоторые команды, например ADD, имеют однобайтовые формы с одним операндом в регистре (вторым операндом служит ax)
Операнд-константа кодируется отдельными командами
  Не все арифметические и логические операции имеют форму с таким операндом

## Slide 9: 8086/8088
Опциональный сопроцессор с плавающей точкой с 80битными регистрами (8087)
Команды могут иметь префиксы замены сегмента, блокировки шины, повторения
«Сегментные регистры» образуют с индексными регистрами нечто вроде регистровых пар, так что адрес имеет ширину 20 бит, а не 16 – можно адресовать до мегабайта памяти.
  Значение сегментного регистра сдвигается влево на 4 бита
  И складывается с эффективным адресом операнда
  В большинстве ситуаций, сегментный регистр выбирается в зависимости от базового: DS с bx, si, di; SS с bp, sp, CS с ip
  С префиксом замены сегмента можно использовать любой сегмент

## Slide 10: 8086

## Slide 11: Пример вариантов формата команды
Забавное сочетание подходов
IBM System/360 (команды разного формата – это разные коды команд) и PDP-11 (режимы адресации)

## Slide 12: Коды режимов адресации
if mod 11 then r/m is treated as a REG field
if mod = 00 then DISP = 0*, disp-low and disp-high are absent
if mod = 01 then DISP = disp-low sign-extended to16 bits, disp-high is absent
if mod = 10 then DISP = disp-high; disp-low
if r/m = 000 then EA = (BX) + (SI) + DISP
if r/m = 001 then EA = (BX) + (DI) + DISP
if r/m = 010 then EA = (BP) + (SI) + DISP
if r/m = 011 then EA = (BP) + (DI) + DISP
if r/m = 100 then EA = (SI) + DISP
if r/m = 101 then EA = (DI) + DISP
if r/m = 110 then EA = (BP) + DISP*
if r/m = 111 then EA = (BX) + DISP
*except if mod = 00 and r/m = 110 then EA = disp-high; disp-low.

## Slide 13: 80286
Почти точно такая же система команд как у 8086
Сегментные регистры превращены в селекторы сегментов
3 старших бита используются для выбора таблицы сегментов (LDT и GDT) и уровня привилегий
512 Мб виртуальной памяти, 16Мб физической
Аппаратный режим совместимости с 8086 («реальный режим»)
ОС для «защищенного» режима (MS/SCO Xenix, IBM/Microsoft OS/2, Novell Netware 286, MS Windows <=3) были не очень популярны, большинство 286 PC использовали процессор как быстрый 8086

## Slide 14: 80386 (1987)
32-битный процессор с поддержкой страничной виртуальной памяти
Разработчики компиляторов наконец-то донесли до Интел все, что они думали про набор режимов адресации 8086
Интел оставил формат команды почти без изменений, но полностью переделал набор режимов адресации
В новом формате команды можно заметить следы влияния VAX
Оставлен режим совместимости с 80286
Режим совместимости можно триггерить двумя способами:
  Атрибут сегмента кода (все команды в сегменте будут 286 или 386)
  Отдельные команды 286 можно вставлять в поток команд 386 и наоборот, используя префиксы
  Можно слинковать программу из модулей, написанных в 286 и 386 ISA (из всех известных мне ОС реально это умела делать только IBM OS/2)

## Slide 15: Регистры 80386
Регистры общего назначения доступны как
  16-битные (ax, bx, si…)
  32-битные (eax, ebx, esi…)
Регистры ax, bx, cx, dx также доступны как регистровые пары ah/al и т.д.
Добавлены еще два сегментных регистра

## Slide 16: Формат команд x86
http://www.c-jump.com/CIS77/images/x86_instruction_format.png

## Slide 17: Режимы адресации 80386
Коды режимы адресации те же, только вместо DISP16 DISP32
if mod 11 then r/m is treated as a REG field
if mod = 00 then DISP = 0*, disp-low and disp-high are absent
if mod = 01 then DISP = disp-low sign-extended to 32 bits
if mod = 10 then DISP = 32-bit displacement
Номер регистра почти всегда означает номер регистра
Можно использовать регистры eax, ecx, edx в качестве адресных или базовых
Индексный режим с двумя регистрами кодируется при помощи SIB-байта, отчасти похоже на VAX
  Поле SS обозначает масштаб (1,2,4 или 8 байт)
  Index=100 обозначает нулевой индекс, используется для адресации относительно esp

## Slide 18: Коды режимов адресации
MOD R/M Addressing Mode
=== === ===============================
00 000 [ eax ]
01 000 [ eax + disp8 ]
10 000 [ eax + disp32 ]
11 000 register ( al / ax / eax )
00 001 [ ecx ]
01 001 [ ecx + disp8 ]
10 001 [ ecx + disp32 ]
11 001 register ( cl / cx / ecx )
00 010 [ edx ]
01 010 [ edx + disp8 ]
10 010 [ edx + disp32 ]
11 010 register ( dl / dx / edx )
00 011 [ ebx ]
01 011 [ ebx + disp8 ]
10 011 [ ebx + disp32 ]
11 011 register ( bl / bx / ebx )
MOD R/M Addressing Mode
=== === ===============================
00 100 SIB Mode
01 100 SIB + disp8 Mode
10 100 SIB + disp32 Mode
11 100 register ( ah / sp / esp )
00 101 32-bit Displacement-Only Mode
01 101 [ ebp + disp8 ]
10 101 [ ebp + disp32 ]
11 101 register ( ch / bp / ebp )
00 110 [ esi ]
01 110 [ esi + disp8 ]
10 110 [ esi + disp32 ]
11 110 register ( dh / si / esi )
00 111 [ edi ]
01 111 [ edi + disp8 ]
10 111 [ edi + disp32 ]
11 111 register ( bh / di / edi )

## Slide 19: Дальнейшее развитие x86
Для 386 появились «нормальные» 32-битные ОС, включая Unix/Linux, IBM OS/2, Windows NT.
Тем не менее, первой массовой 32-битной ОС была Windows 95, популярная потому, что обеспечивала хорошую совместимость с DOS
80486 имел ту же систему команд – появление термина x86
586 – такого процессора Intel не было, были
  AMD Am5x86 (лицензированный 486 c повышенной тактовой частотой
  Cyrix 5x86 и 6x86 – суперскалярные процессоры, совместимые по разъему с 486
Pentium (P5, 1993) – суперскалярный процессор с x86 ISA
Оказался сравним по производительности и дешевле по цене, чем MicroVAX и RISC, поэтому PC-совместимые компьютеры стали получать распространение в качестве серверов и вытеснять мини-компьютеры

## Slide 20: x64 (x86_64, IA32e, amd64)
64-битный вариант x86 ISA, разработан AMD в 2003
Имеет все те же режимы совместимости с 8086 и 286, что и x86
По опыту внедрения x86, AMD резонно предположили, что первые x64 процессоры будут использоваться в режиме совместимости с 32-битным кодом, поэтому архитектуру и схемотехнику надо оптимизировать для исполнения кода x86
Значит, следует как можно меньше менять формат команды
Байты mod/rm и SIB точно такие же, как у x86
Режим адресации 10 обозначает 32-битное смещение
Абсолютная адресация (mod 00 reg 101) заменена на адресацию относительно rip c 32-битным смещением
Режимов адресации с 64-битным смещением нет

## Slide 21: Регистры AMD64
Все регистры общего назначения и rip имеют префикс r
Имена первых восьми регистров аналогичны x86 (rax, rbx, rsi…)
Новые восемь регистров обозначаются просто цифрами: r8..r15
«Нумерованные» регистры нельзя использовать как 32-битные
Команды x64 отличаются от команд x86 тем, что обязаны иметь REX, VEX или XOP префиксы

## Slide 22: REX префикс
Выполняет две функции
Указывает, что это 64-битная команда
Содержит по одному биту для каждого из номеров регистров, которые могут встречаться в командах x86
  регистр,
  регистр из mod/rm поля,
  индексный регистр SIB байта,
  базовый регистр SIB байта
Благодаря этому, количество регистров увеличено до 16
Также, добавлен режим адресации для данных относительно RIP

## Slide 23: Слабонервным просьба выйти из аудитории

## Slide 24: Не говорите, что вас не предупреждали

## Slide 25: Схема кодирования команд amd64
https://www.amd.com/system/files/TechDocs/24594.pdf

## Slide 26: Почему так сложно?
Свободных кодов команд в x86 к 2003 году почти не осталось
Единственный способ расширить код команды – «спереди», используя префиксное кодирование
Иными словами, взять ранее неиспользовавшиеся коды и назвать их префиксами, которые обозначают команды с более длинными кодами
похоже на код Хаффмана или utf-8, только менее регулярно

## Slide 27: Самое занятное в этой картинке
При разработке CISC процессоров, одной из целей заявлялось компактное кодирование команд
8086 и x86 действительно имели более короткие команды, чем типичные RISC
Команды x64 со всеми обязательными префиксами довольно длинные, от 3 до 5 байт даже без адресных полей
За счет этого достигается возможность смешивать в одной программе команды разных поколений архитектуры
Учитывая, что большинство ОС это толком не поддерживает - ??? - …